## Slide 1
Approfondimento
Lavori in quota:
scale portatili e sgabelli

## Slide 2: Scale portatili
Di definisce un lavoro in quota un’ttività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (Dlgs 81/08 art. 107)
Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi.
Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Le scale portatili vengono adottate, in molteplici attività lavorative, tuttavia l’uso di scale ad altezze superiori a 2 metri dovrebbe essere consentito solo a persone addestrate.
Le scale portatili vanno utilizzate, come posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa
  del limitato livello di rischio
  della breve durata di impiego
  delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Le scale portatili devono essere marcate secondo il d.lgs. 81/08 o la norma UNI EN 131

## Slide 3: Scale portatili
Le scale portatili devono essere marcate secondo il d.lgs. 81/08 (trattate specificamente all’art. 113) o la norma UNI EN 131.
Esempio delle informazioni presenti sulla marcatura secondo la norma UNI EN 131:

## Slide 4
Scale portatili: pioli e gradini
La scala a pioli differisce da quella a gradini in quanto il piolo ha una superficie di appoggio per il piede larga non più di 8 cm.
La scala a gradini ha, invece, una larghezza dei gradini non inferiore ad 8 cm.
Una scala a gradini offre un miglior comfort e quindi una maggiore stabilità rispetto a quella a pioli in quanto il gradino ha una larghezza maggiore del piolo.

## Slide 5: Scale portatili doppie
NB: le scale doppie devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

## Slide 6: Scale portatili doppie
Tenuto conto della normativa vigente e tenuto conto che l’utilizzatore non è, o può non essere, una persona esperta/addestrata in grado di svolgere attività in quota, si intende sottolineare che l’altezza massima di utilizzo, ossia la distanza dalla piattaforma (o in mancanza di questa, del quart’ultimo gradino/piolo) alla base di appoggio non dovrebbe essere superiore a 2 metri.

## Slide 7: Scale portatili doppie: uso corretto

## Slide 8: Scale portatili in appoggio
Scala semplice in appoggio a gradini o a pioli ad un solo tronco: scala ad altezza fissa costituita da un solo tronco che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale, non avendo un proprio sostegno.
Scala in appoggio a sfilo a due tronchi con pioli: scala ad altezza variabile mediante due tronchi paralleli scorrevoli l’uno sull’altro che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale, non avendo un proprio sostegno. La lunghezza può essere regolata di piolo in piolo.

## Slide 9: Scale portatili in appoggio
Appoggiare la scala al muro e posizionarla inclinata, con l’angolo consigliato dal fabbricante se a pioli; la scala a gradini va invece appoggiata in maniera tale che il gradino sia parallelo al suolo (orizzontale). In generale appoggiare la scala al muro con un angolo:
tra 65 e i 75 gradi se a pioli:
tra 60 e 70 gradi se a gradini.
Approssimativamente, si può considerare che l’appoggio della sommità della scala al muro deve essere ad un’altezza dal suolo pari a 4 volte la distanza della base della scala.
X
4X

## Slide 10: Scale portatili in appoggio

## Slide 11: Scale portatili in appoggio

## Slide 12: Scale portatili trasformabili

## Slide 13: Scale portatili trasformabili
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala (Dlgs 81/08, art 113 comm.8 lett.d)

## Slide 14: Scale portatili: uso in sicurezza

## Slide 15: Scale portatili: prima dell’uso verificare…
che sia integra e non sia danneggiata
che sia adatta all’impiego specifico
il peso massimo ammesso
che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, ovvero non usare la scala vicino a porte o finestre (a meno che non siano state prese precauzioni che consentono la loro chiusura); non collocare la scala in prossimità di balconi, pianerottoli, senza opportuni ripari o protezioni, non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche)
sia montata correttamente e nella posizione consigliata ovvero con la corretta angolazione per una scala di appoggio
che sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile
che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da vernici fresche
…

## Slide 16: Scale portatili: durante l’uso…
non collocarla su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in altezza
assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile l’adozione delle misure citate, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona
salire/scendere su/dalla stessa indossando l’abbigliamento adeguato e i DPI idonei sulla base della valutazione dei rischi (calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilità e posizionamento; non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di sandalo, non con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe ecc.)
salire fino a un’altezza tale da consentirgli di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura
non esporsi lateralmente per effettuare il lavoro (entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo)
non oltrepassare il terz’ultimo gradino di una scala in appoggio
non sostare sui due gradini/pioli più alti di una scala doppia senza piattaforma e guarda-corpo
non sostare sui quattro gradini/pioli più alti di una scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore se previsto dal fabbricante
non usarla come ponte
mantenere, in salita e discesa, il corpo centrato rispetto ai montanti, col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti
evitare di posizionare un piede su un gradino (piolo) e l’altro su un oggetto o ripiano
evitare di sporgersi lateralmente
evitare la salita e la discesa sulla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura
…

## Slide 17: Scale portatili: dopo l’uso…
verificare l’integrità di tutti i componenti
movimentarla con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori per evitare di colpirli accidentalmente
tenerla inclinata, mai in orizzontale specie quando la visibilità è limitata quando la si trasporta a spalla
non inserire il braccio all’interno della stessa fra i gradini/pioli nel trasporto a spalla
evitare che cada a terra o urti contro ostacoli durante la movimentazione
riportarla alla minima altezza nel caso del tipo trasformabile
riporla verticalmente con i montanti a terra ed assicurarsi che non possa cadere: può essere riposta orizzontalmente per la sua lunghezza, appesa lungo i montanti
non riporla a terra orizzontalmente, in quanto fonte di possibile inciampo
effettuarne, eventualmente, la pulizia

## Slide 18: Sgabelli
Quando si decide di utilizzare uno sgabello, è opportuno tenere presente che:
la sua altezza massima è pari ad un metro
è adatto per raggiungere piccoli dislivelli
la conformità è dettata dalla norma EN 14183 e/o dal D.Lgs. 81/2008

## Slide 19: Sgabelli: prima dell’uso verificare che…
nessun elemento dello sgabello (gradini, dispositivi anti-apertura, superfici antiscivolo, dispositivi antiscivolo alla base dei montanti, ecc.) sia mancante, deteriorato o danneggiato
i dispositivi antiscivolo siano inseriti correttamente nella loro sede alla base dei montanti
i gradini siano puliti ed asciutti (eliminare eventuali presenze di oli, grassi e vernici fresche…)
lo sgabello sia collocato su una superficie piana e non su un oggetto che fornisca una base per guadagnare in altezza
lo sgabello sia collocato frontalmente rispetto alla superficie di lavoro
lo sgabello sia correttamente e completamente aperto
la superficie di appoggio dei montanti sia asciutta e priva di oggetti o materiali che possano facilitare un eventuale scivolamento
…

## Slide 20: Sgabelli: durante l’uso …
indossare scarpe idonee che garantiscano perfetta stabilità: non salire sui gradini a piedi nudi, con pantofole, scarpe a tacchi alti o sandali
controllare e non superare il peso massimo (portata) consentito
posizionare sempre entrambi i piedi su di un gradino
non sporgersi lateralmente
lo sgabello deve essere utilizzato da una singola persona alla volta
non salire con materiali pesanti o ingombranti. Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di un contenitore portattrezzi agganciato alla vita, oppure utilizzare indumenti da lavoro con appositi portautensili
stazionare sullo sgabello solo per brevi periodi intervallando l’attività con riposi a terra
salire sullo sgabello sempre frontalmente
…

## Slide 21: Sgabelli: dopo l’uso …
richiudere lo sgabello correttamente
riporre lo sgabello in un luogo sicuro
effettuare eventuale pulizia
maneggiare lo sgabello con cautela, evitando il rischio di cesoiamento delle mani (se del tipo a gradini ripiegabili o estraibili) e di colpire accidentalmente persone vicine
.…

## Slide 22
Lavori in quota:
scale portatili e sgabelli
Fonti utilizzate:
Scale portatili. Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili, INAIL 2018.
Scale portatili. Quaderni per immagini, INAIL 2016.
Scale portatili e sgabelli. Quaderni per la Salute e la Sicurezza, INAIL 2014.
https://news.wuerth-ag.ch/